Falak abszorpciós tényezői a DIN 4108-6 és a DIN 18599-2 szerint:

Falak:

| világos bevonat | 0,4 |
| --- | --- |
| fedett bevonat | 0,6 |
| sötét bevonat | 0,8 |
| klinker tégla | 0,8 |
| világos téglafalazat | 0,6 |

ÁTSZÁMÍTÁSI SEGÉDANYAG A PROGRAMTÓL ELTÉRŐ FELTÉTELEK ESETÉN

1. Fajlagos elosztási veszteségkülönbség a termikus héjazaton kívüli és belüli elosztás között

A táblázatot akkor kell használni, ha az adott esetben a fűtési elosztóvezetékek a program feltételeitől eltérően nem a termikus héjazaton belül, hanem azon kívül (pl. fűtetlen pincében) vannak szerelve. Ilyenkor a fűtött alapterület, a felszállók elhelyezése és a fűtési rendszer hőfoklépcsője függvényében Az 1. táblázatból kiolvashatók a fajlagos elosztási veszteségkülönbségek, amelyet hozzá kell adni a program által számolt végenergia-igényhez.

1. táblázat

| A fűtött (m2) | fajlagos elosztási veszteségkülönbség a termikus héjazaton kívüli és belüli elosztás között (kWh/m2 év)* |
| --- | --- |
|  | vízszintes elosztás a termikus héjazaton kívül |
|  | felszállók termikus héjazaton kívül | felszállók termikus héjazaton belül |
|  | 90/70 (C | 70/55 (C | 35/28 (C | 90/70 (C | 70/55 (C | 35/28 (C |
| 100 | 10,9 | 8,3 | 3,6 | 9,7 | 7,4 | 3,3 |
| 150 | 7,7 | 5,9 | 2,5 | 6,7 | 5,2 | 2,3 |
| 200 | 6,2 | 4,7 | 2,1 | 5,2 | 4,0 | 1,7 |
| 300 | 4,7 | 3,6 | 1,5 | 3,8 | 2,9 | 1,3 |
| 500 | 3,5 | 2,6 | 1,2 | 2,6 | 1,9 | 0,8 |
| 750 | 2,9 | 2,2 | 0,9 | 1,9 | 1,5 | 0,6 |
| 1.000 | 2,5 | 1,9 | 0,8 | 1,7 | 1,3 | 0,5 |
| 1.500 | 2,2 | 1,7 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 0,5 |
| 2.500 | 1,9 | 1,5 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 0,4 |
| 5.000 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,4 |
| 10.000 | 1,7 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,3 |

* A táblázat a DIN 4701-10 adatainak felhasználásával készült.

2. Fűtetlen térben telepített kazánok környezeti veszteségei a fűtési energiaigény százalékában:

Ha az adott esetben a kazán a program feltételeitől eltérően nem a termikus héjazaton belül, hanem azon kívül (pl. fűtetlen pincében) van felszerelve, akkor a fűtési energiaigényt a kazán típusától függően meg kell növelni a 2. táblázat szerinti értékekkel.

2. táblázat

| Régi, hagyományos kazán | 12 % |
| --- | --- |
| Alacsonyhőmérsékletű kazán | 4% |
| Kondenzációs kazán | 2 % |
| Kondenzációs kazán (nagy hatékonyságú) | 1% |